## Slide 1
苏州帕诺米克生物医药科技有限公司

## Slide 2
MZKit桌面工作站质谱成像
数据分析教程

## Slide 3
MZKit空间代谢数据分析流程
代谢组学标准生物信息学分析流程
多元统计分析（PCA/PLSDA/OPLSDA）
差异统计分析（t-test/ANOVA）
功能分析（KEGG富集）
代谢物分子表达矩阵
质谱成像
原始数据集
Feature Set
产生空间聚类和组织分型
PeakSet
进行空间代谢物注释
组织区域分组信息
Bootstrapping

## Slide 4
MZKit导出离子列表

## Slide 5
MZKit离子列表代谢物注释

## Slide 6
MZKit代谢物注释结果成像
在注释结果表格中，通过【发送到】功能，可以将代谢物注释结果的离子列表发送到质谱成像的离子列表中，以方便进行后续相应被注释到的代谢物的质谱成像图的查看

## Slide 7
MZKit生物组织空间分型
质谱成像原始数据本质上是一个高维度的单细胞数据。通过数据降维工作，可以将高维度上很难观察到的特征在低维度空间上显现出来。
对于单细胞数据而言，一般原始数据降维至低维度之后，具有相似特征（来自于相同类型的组织区域）的数据点的低维度坐标点会比较相似，即这些相似代谢特征的空间数据点在低维度上聚类会处于同一个聚类簇中。根据这个特征可以进行空间代谢数据之中的生物组织自动化空间分型工作。

## Slide 8
MZKit重建生物组织空间分型
进行降维聚类分析的每一个数据点都有原始的二维空间坐标，得到聚类标签之后，将得到的标签放到原始的二维空间坐标后，就可以重建生物样本组织的空间分型特征了。

## Slide 9
MZKit查看代谢物空间分布
在存在有生物组织的空间分型信息的情况下，可以直接通过MZKit进行相应的代谢物在不同组织区域上的表达图的查看
可以看见，通过MZKit进行生物组织样本的空间分型的自动化处理的结果，与代谢物分子的实际上的表达分布情况非常一致
自动化重建出来的生物样本组织的空间结构
代谢物在整个生物组织上的表达分布情况，可以看见红色的region_1的表达特征非常明显，与MZKit自动化重建的结果非常一致

## Slide 10
MZKit代谢组学数据分析
MZKit工作站软件之中内置了一个代谢组学数据统计分析模块，可以通过这个模块实现简单的多元统计分析。
在空间代谢原始数据存在有组织空间分型信息的情况下，可以选中需要进行分析的离子列表，然后自动执行单细胞Bootstrapping采样，启动代谢组学多元统计分析功能
1. 选中需要进行分析的离子列表
2. 点击代谢组工作站图标，启动分析

## Slide 11
MZKit代谢组学数据分析
在MZKit中可以非常简单的实现代谢组学数据分析中的基础多元统计分析
通过PLS-DA或者OPLS-DA线性判别分析得到的代谢物VIP值可以作为代谢物在不同生物组织样本区域之间的差异性评估值。VIP值越大，对应的代谢物在不同的生物组织样本区域之间的表达差异性越大。

## Slide 12
MZKit代谢组学差异比较分析
进行两两比较的差异代谢物分析需要设定进行比较的两个组别，以及设定相应的差异代谢物的判定阈值
点击顶部菜单栏的【Volcano Plot】按钮
打开两两比较的差异代谢物计算功能
差异分析结果表格
Log2fc – 经过log转换的foldchange值，大于1为正数，小于1为负数，为火山图X轴
Pvalue – 差异t检验显著性，经过-log10转换后作为火山图Y轴
Reg_diff – 差异分析结果，包含有up/down/not sig(非差异表达结果)

## Slide 13
MZKit差异分析代谢物成像
经过差异代谢物分析之后，我们可以按照设定的筛选结果，
筛选出上调(up)以及下调(down)的代谢物列表，
进行质谱成像可视化，以查看我们得到的差异计算的
代谢物结果在样本组织空间分布上是否真的存在差异。

## Slide 14
MZKit差异分析代谢物KEGG分析

## Slide 15
MZKit差异分析代谢物KEGG分析

## Slide 16
0512-62959105
江苏省苏州市工业园区新平街388号2号楼
market@bionovogene.com