## Slide 1
苏州帕诺米克生物医药科技有限公司

## Slide 2
MZKit桌面工作站质谱成像
数据分析教程

## Slide 3
MZKit空间代谢数据分析流程
代谢组学标准生物信息学分析流程
多元统计分析（PCA/PLSDA/OPLSDA）
差异统计分析（t-test/ANOVA）
功能分析（KEGG富集）
代谢物分子表达矩阵
质谱成像
原始数据集
Feature Set
产生空间聚类和组织分型
PeakSet
进行空间代谢物注释
组织区域分组信息
Bootstrapping
空间代谢问题解构：
样本上有检测到哪些代谢物
生物样本切片可以划分为哪些异质性区域
这些异质性区域间存在有哪些代谢差异

## Slide 4
MZKit导出离子列表
可以通过特征检测功能，从空间代谢原始数据文件中提取出所有的离子信息。
在结果离子表格上，【View】右键菜单关联了单离子质谱成像查看功能。可以直接查看对应的行的离子的空间成像图

## Slide 5
MZKit离子列表代谢物注释
在导出来的离子表格中，除了可以通过右键菜单进行成像图的查看，还可以基于表格数据进行相应的数据分析处理。在这里我们针对mz列执行【峰列表注释】操作，基于代谢物离子的mz值，推断注释出可能的代谢物信息。
进行一级质谱峰注释，默认是选择阳离子模式的，勾选设定好母离子加合物形式列表之后，点击【Search】开始进行代谢物离子的搜索注释。
可选地所设定的参数有：
Ppm – 通过代谢物的精确分子质量加和adducts之后计算出来的
理论值和我们输入的实际mz检测值之间的质量误差
Select Database – 设定进行注释的数据库，目前软件内置了
KEGG，lipidmaps，chebi，metabolights这4个数据库
Ion Mode – 设定原始数据的离子模式，默认为阳离子模式。在这里也可以同时勾选上阴离子模式同时做阴离子模式下的注释
Positive/Negative Adducts – 根据所选择的离子模式在这里相应选中的母离子加合物将会被用于计算理论的mz

## Slide 6
MZKit离子列表代谢物注释
代谢物搜索注释结果表格
Mz – 输入的实验值
Mz_ref – 通过代谢物精确分子质量与加合物adducts计算出的理论值
Ppm – mz和mz_ref理论值和检测值之间的误差
precursorType – 母离子加合物类型
Kegg_id – 所注释到的代谢物的KEGG数据库编号
Name – 代谢物名称
Formula – 代谢物的化学式
Exact_mass – 通过化学式计算出来的精确分子质量

## Slide 7
MZKit代谢物注释结果成像
在注释结果表格中，通过【发送到】功能，可以将代谢物注释结果的离子列表发送到质谱成像的离子列表中，以方便进行后续相应被注释到的代谢物的质谱成像图的查看

## Slide 8
MZKit生物组织空间分型
质谱成像原始数据本质上是一个高维度的单细胞数据。通过数据降维工作，可以将高维度上很难观察到的特征在低维度空间上显现出来。
对于单细胞数据而言，一般原始数据降维至低维度之后，具有相似特征（来自于相同类型的组织区域）的数据点的低维度坐标点会比较相似，即这些相似代谢特征的空间数据点在低维度上聚类会处于同一个聚类簇中。根据这个特征可以进行空间代谢数据之中的生物组织自动化空间分型工作。

## Slide 9
MZKit重建生物组织空间分型
进行降维聚类分析的每一个数据点都有原始的二维空间坐标，得到聚类标签之后，将得到的标签放到原始的二维空间坐标后，就可以重建生物样本组织的空间分型特征了。

## Slide 10
MZKit查看代谢物空间分布
在存在有生物组织的空间分型信息的情况下，可以直接通过MZKit进行相应的代谢物在不同组织区域上的表达图的查看
可以看见，通过MZKit进行生物组织样本的空间分型的自动化处理的结果，与代谢物分子的实际上的表达分布情况非常一致
自动化重建出来的生物样本组织的空间结构
代谢物在整个生物组织上的表达分布情况，可以看见红色的region_1的表达特征非常明显，与MZKit自动化重建的结果非常一致

## Slide 11
MZKit代谢组学数据分析
MZKit工作站软件之中内置了一个代谢组学数据统计分析模块，可以通过这个模块实现简单的多元统计分析。
在空间代谢原始数据存在有组织空间分型信息的情况下，可以选中需要进行分析的离子列表，然后自动执行单细胞Bootstrapping采样，启动代谢组学多元统计分析功能
1. 选中需要进行分析的离子列表
2. 点击代谢组工作站图标，启动分析

## Slide 12
MZKit代谢组学数据分析
在MZKit中可以非常简单的实现代谢组学数据分析中的基础多元统计分析
通过PLS-DA或者OPLS-DA线性判别分析得到的代谢物VIP值可以作为代谢物在不同生物组织样本区域之间的差异性评估值。VIP值越大，对应的代谢物在不同的生物组织样本区域之间的表达差异性越大。

## Slide 13
MZKit代谢组学差异比较分析
进行两两比较的差异代谢物分析需要设定进行比较的两个组别，以及设定相应的差异代谢物的判定阈值
点击顶部菜单栏的【Volcano Plot】按钮
打开两两比较的差异代谢物计算功能
差异分析结果表格
Log2fc – 经过log转换的foldchange值，大于1为正数，小于1为负数，为火山图X轴
Pvalue – 差异t检验显著性，经过-log10转换后作为火山图Y轴
Reg_diff – 差异分析结果，包含有up/down/not sig(非差异表达结果)

## Slide 14
MZKit差异分析代谢物成像
经过差异代谢物分析之后，我们可以按照设定的筛选结果，
筛选出上调(up)以及下调(down)的代谢物列表，
进行质谱成像可视化，以查看我们得到的差异计算的
代谢物结果在样本组织空间分布上是否真的存在差异。

## Slide 15
MZKit差异分析代谢物KEGG分析
将差异代谢物分析的离子列表按照相同的参数重新匹配kegg代谢物信息，在结果表格上执行kegg富集分析，即可得到差异分析的kegg代谢物的代谢通路富集结果

## Slide 16
MZKit差异分析代谢物KEGG分析
在富集结果表格上通过右键菜单的【查看】功能可以查看选中的代谢途径的富集可视化结果
通过数据可视化功能进行富集结果统计图的绘制

## Slide 17
0512-62959105
江苏省苏州市工业园区新平街388号2号楼
market@bionovogene.com